附件

水泥企业绿色发展水平调研表

| 基 本 情 况 | 水泥企业名称与地址 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生产线投入运行时间 |  |
|  | 调研时间 |  |

每条生产线填写一张调查表

| 一级指标 | 二级指标 | 单 位 | 调研数据或 情况描述 | 备注（参考标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及装备指标 | 石灰石开采、破碎 | 开采工艺 | — |  | 是否采用自上而下分水平开采方式；中深孔微差爆破技术；采用自带或移动式空压机的穿孔设备或液压穿孔机、液压挖掘机、轮式或履带式装载机 |
|  |  | 破碎 | — |  | 1 单段破碎系统 2 二段破碎系统 |
|  | 水泥生产 | 工艺 | — |  | 是否为新型干法工艺 |
|  |  | 规 模 | 单线水泥熟料生产 | t/d |  | 1 ≥4000 ；2 2000 ～4000 ；3 ≥1500 |
|  |  |  | 水泥粉磨站 | 万t/a |  | 1 ≥100； 2 ≥60； 3 ≥30 |
|  |  | 装 备 | 生料粉磨系统 | — |  | 1 立式磨或辊压机终粉磨系统 2 磨机直径≥4.6m圈流球磨机 3 磨机直径≥3.0m |
|  |  |  | 煤粉制备系统 | — |  | 是否为立式磨或风扫磨 |
|  |  |  | 水泥粉磨系统（含粉磨站） | — |  | 1 磨机直径≥4.2m辊压机与球磨机组合的粉磨系统或立式磨 2 磨机直径≥3.8m，辊压机与球磨机组合的粉磨系统或带高效选粉机的圈流球磨机 3 磨机直径≥3m，圈流球磨机或高细磨 |
|  |  | 生产过程控制水平 | — |  | 是否做到采用现场总线或DCS或PLC控制系统、生料质量控制系统、生产管理信息分析 |
|  |  | 水泥散装能力 | % |  | 1 ≥70 ； 2 ≥50 |
|  |  | 环保设施 | 气体收集系统和净化处理装置 | — |  | 是否按HJ 434 和 GB4915，对产生大气污染物的生产工艺和装置设立了局部或整体气体收集系统和净化处理装置，并是否满足达标排放（以最新标准考核或收集实际排放数据） |
|  |  |  | 无组织排放控制 | — |  | 调研考核：物料处理、输送、装卸、储存等逸散粉尘的设备和作业场所均应采取控制措施，采用密闭、覆盖、减少物料落差或负压操作等措施，防止粉尘逸出，或负压收集含尘气体净化处理后排放。通过合理工艺布置、厂内密闭输送、路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘，确保无组织排放限值符合GB 4915要求。 |
|  |  |  | 脱硝设施 | — |  | 是否采取适宜的脱硝设施，确保氮氧化物达标排放 |
|  |  |  | 自动监控设备 | — |  | 水泥窑及窑磨一体机排气筒是否安装烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物自动监控设备，冷却剂排气筒是否安装烟气颗粒物自动监控设备，并经环境保护部门检查合格、正常运行 |
|  |  |  | 噪声防治措施 | — |  | 是否采取或积极采用低噪声设备，并对设备或车间采取隔声、吸声、消声、隔振等措施而降低了噪声排放；是否通过合理的生产布局、建（构）筑物阻隔、绿化等方法减少对外界噪声敏感目标的影响 |
|  |  |  | 焚烧固体废弃物控制 | — |  | 若存在利用水泥生产设施处置固体废弃物，应根据废弃物性质，按照GB50634和水泥窑协同处理危险废物相关环境保护技术规范等要求，采取相关措施，并做好污染物监测工作，防范环境风险。调研实际情况并描述。 |
| 资源能源消耗指标 | 单位熟料新鲜用水量 | t/t |  | 1 ≤ 0.3； 2 ≤0.5； 3 ≤0.75 |
|  | 可比熟料综合煤耗（折标煤） | Kgce/t |  | 1 ≤103; 2 ≤108; 3 ≤112 |
|  | 可比熟料综合能耗 （折标煤） | Kgce/t |  | 1 ≤110; 2 ≤115; 3 ≤120 |
|  | 水泥（熟料）生产企业可比水泥综合能耗（折标煤） | Kgce/t |  | 1 ≤88; 2 ≤93; 3 ≤98 |
|  | 水泥粉磨站可比水泥综合能耗（折标煤） | Kgce/t |  | 1 ≤7; 2 ≤7.5; 3 ≤8 |
|  | 可比熟料综合电耗 | kWh/t |  | 1 ≤56; 2 ≤60; 3 ≤64 |
|  | 可比水泥综合电耗 | 水泥（熟料）生产企业 | kWh/t |  | 1 ≤85； 2 ≤88； 3 ≤90 |
|  |  | 水泥粉磨站 | kWh/t |  | 1 ≤32； 2 ≤36； 3 ≤40 |
| 资源综合利用指标 | 生料配料中使用工业废弃物 | % |  | 1 ≥10; 2 ≥5; 3 ≥2 |
|  | 使用可燃废弃物燃料替代率 | % |  | 1 ≥10; 2 ≥5; 3 ＜5 |
|  | 低品位煤利用率 | % |  | 1 ≥30； 2 ≥20； 3 ＜20 |
|  | 循环水利用率 | % |  | 1 ≥95 2 ≥90； 3 ≥85 |
|  | 窑系统废气余热利用率 | % |  | 1 ≥70 2 ≥50； 3 ≥30 |
|  | 窑灰、除尘器收下的粉尘回收利用率 | % |  | 是否达到100%，或其他数据 |
|  | 矿山资源综合利用率 | % |  | 1 ≥90 2 ≥50； 3 ＜50 |
|  | 废污水处理及回用率 | % |  | 1 设污水处理站，处理达标后100%回用； 2 设污水处理站，处理后部分达标排放。 |
|  | 水泥混合材使用固体废物 | — |  | 是否符合相应产品标准要求 |
| 污染物产生指标 | 二氧化硫产生量 | Kg/t |  | 1 ≤0.15; 2 ≤0.3; 3 ≤0.6 |
|  | 氮氧化物产生量 （以NO2计） | Kg/t |  | 1 ≤1.8; 2 ≤2.4 |
|  | 氟化物产生量 （以总氟计） | Kg/t |  | 1 ≤0.006; 2 ≤0.008; 3 ≤0.01 |
| 产品特征指标 | 产品合格率 | % |  | 水泥、熟料产品质量是否符合GB175、GB13590、GB/T21372、JC600和《水泥企业质量管理规程》的有关要求，产品出厂合格率是否达到100% |
|  | 产品环保质量 | — |  | 协同处置固体废物生产的水泥产品中污染物含量是否满足水泥窑协同处置固体废物相关污染控制标准要求 |
|  | 放射性 | — |  | 天然放射性比活度的内、外照射指数应满足GB6566标准要求 |
| 单位产品碳排放量 | 单位产品碳排放量 | 单位为tCO2/t或tCO2/m3 |  | 统计期内，工厂边界内二氧化碳当量排放量，比统计期内的合格产品量。 |
| 错峰生产 | 2016 | 天数 |  | 水泥窑错峰生产情况 |
|  | 2017 | 天数 |  | 水泥窑错峰生产情况 |
|  | 2018 | 天数 |  | 水泥窑错峰生产情况 |
| 附加：水泥企业方意见或建议调查 | 1：企业对绿色发展政策、法律法规等方面的认识情况 2：企业结合生产实践，对进一步提高绿色发展水平，从技术、装备、管理等方面提出的一些意见或好的建议 3：企业在提高绿色发展水平过程中，遇到的困难或其他方面的问题 |